Specyfikacja przerzutnika za pomocą wyrażeń sekwencyjnych - PROCESS

PROCESS ( D, Clk )

BEGIN

IF Clk = '1' THEN

Q <= D ;

END IF ;

END PROCESS ;

Po kompilacji pliku VHD:

RTL Viewer:

otrzymamy:

po rozwinięciu:

Technology Map Viewer:

otrzymamy:

Utworzyć plik wektora sygnałów testowych (VectorWaveform File, .vwf)

Dodajemy wejścia i wyjścia:

Definiujemy sygnał zegarowy:

Ustawiamy sygnały wejściowe:

Nie zmieniać nazwy przy zapisie:

Uruchomić symulację funkcjonalną:

Po symulacji funkcjonalnej:

Po symulacji czasowej:

przebiegi sygnałów R_g, S_g, Qa oraz Qb:

Zad_1b