Projektowanie automatu obsługującego wyświetlacz matrycowy (piszemy w VHDL):

Tworzymy z niego symbol:

Wstawiamy symbol do schematu blokowego:

Dołączenie portów:

Wpisujemy piny (używamy najpierw ręczny clk) kompilujemy i programujemy:

Wstawiamy licznik parametryczny modulo z zegarem wewnętrznym zamiast ręcznego:

Licznik na 26 bitach:

Licznik modulo 50 000 000 z wyjściem Carry-out:

Z wyborem możliwości realizacji jako symbolu:

Wstawiamy do schematu:

Zamieniamy clk na wewnętrzny zegar (pin Y2), kompilujemy i programujemy układ:

Możemy modyfikować częstotliwość przesuwania elementów napisu zmniejszając modulo licznika:

Zrealizować:

1.	wyświetlanie zadanej litery czerwonymi diodami w opisanej wyżej matrycy, z wykorzystaniem sterowania ręcznego oraz zegara wbudowanego przy różnych częstotliwościach odświeżania (1Hz, 10Hz, 100Hz, 250Hz oraz 500Hz)

2.	wypełnić tło litery świeceniem zielonych diod.

Schemat matrycy:

kolumna 8	kolumna 1