Materiały do laboratorium na stronie katedry AiE:

http://we.pb.edu.pl/%7Ekaie/kaie-md/SUCES2sem1.htm

Po otwarciu programu:

Wybieramy  nowy projekt:

Next:

Zmienić lokalizację (nie zapisywać na dysku C, będzie usuwane) jeden katalog dla grupy, w nazwie projektu bez polskich znaków, nie przekraczać 12 znaków, nie zaczynać od cyfry (plik z rozszerzeniem .qpf):

Pusty projekt:

Next:

Wybieramy rodzinę „Cyclone IV” a w ramach niej układ EP4C115F29C7 (odczytać z układu )

(wybrać urządzenie docelowe, nie Auto)

Nie zmieniać, gdyż, nie będzie dołączony żaden inny system projektowy:

Podsumowanie:

Po utworzeniu nowego pustego projektu:

Wstawienie nowego pliku postaci graficznej diagramu (plik z rozszerzeniem . bdf):

Wstawić symbol:

Np. bramkę:

lub:

Dołączyć porty wejściowe i wyjściowe (można zmienić nazwy):

(sprawdzić prawidłowość połączenia)

Pierwsza kompilacja (kodu):

Pytanie: czy zapisać plik - TAK:

Nazwa taka jak projektu:

Przykład procesu kompilacji:

Kompilacja zakończona:

Przejść do Pin Planner:

Pin Planner:

Przypisać piny (kolumna Location) z pliku DE2_115_User_manual.pdf

Wracamy do Quartus'a i ponownie kompilujemy:

Połączyć kable i zasilanie i można programować:

Dodać plik (Add File):

Pliki wyjściowe:

Plik wyjściowy z projektu  konfigurujący do układu:

Start:     (gdy start jest niedostępny, trzeba włączyć zasilanie układu oraz odświeżyć sterowniki)

Proces programowania:

Programowanie układu zakończone:

I sprawdzić działanie naszego układu.

Jeżeli chcemy utworzyć nowy projekt zamykamy poprzedni: