Ćw_1 – Przełączniki i diody LED

Zadanie 1 - przełączniki

library ieee; -- pokazanie katalogu z bibliotekami

use ieee.std_logic_1164.all;

-- Prosty moduł łączący przełączniki SW z diodami LEDR

-- nazwa jednostki projektowej po dyrektywie ENTITY taka jak pliku projektu

ENTITY zad_1 IS

PORT ( SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0); -- 10 przełączników

LEDR : OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0)); -- 10 diod LED

END zad_1;

ARCHITECTURE zachowanie OF zad_1 IS

BEGIN

LEDR <= SW;

END zachowanie;

Następnie:

- skompilować

- przypisać piny

- ponownie skompilować

Zadanie 2 - multiplekser

library ieee; -- pokazanie katalogu z bibliotekami

use ieee.std_logic_1164.all;

entity zad_2 is

port

(

x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,s : in std_logic;

m0,m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7 : out std_logic

);

end zad_2;

architecture inne of zad_2 is

begin

m0 <= (NOT (s) AND x0) OR (s AND y0);

m1 <= (NOT (s) AND x1) OR (s AND y1);

m2 <= (NOT (s) AND x2) OR (s AND y2);

m3 <= (NOT (s) AND x3) OR (s AND y3);

m4 <= (NOT (s) AND x4) OR (s AND y4);

m5 <= (NOT (s) AND x5) OR (s AND y5);

m6 <= (NOT (s) AND x6) OR (s AND y6);

m7 <= (NOT (s) AND x7) OR (s AND y7);

end inne;