Zadanie 1 - konwersja liczb

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity Cw_3 is  -- projekt zad_1

port

(

c : in std_logic_vector(3 downto 0);

hex1,hex2 : out std_logic_vector(6 downto 0)

);

end entity;

architecture liczby of Cw_3 is

begin

with c select

hex1 <=	"1000000" when "0000", -- 00

"1111001" when "0001", -- 01

"0100100" when "0010", -- 02

"0110000" when "0011", -- 03

"0011001" when "0100", -- 04

"0010010" when "0101", -- 05

"0000011" when "0110", -- 06

"1111000" when "0111", -- 07

"0000000" when "1000", -- 08

"0010000" when "1001", -- 09

"1000000" when "1010", -- 10

"1111001" when "1011", -- 11

"0100100" when "1100", -- 12

"0110000" when "1101", -- 13

"0011001" when "1110", -- 14

"0010010" when "1111"; -- 15

with c select -- kolejny segment

hex2 <=	"1000000" when "0000", -- 00

"1000000" when "0001", -- 01

"1000000" when "0010", -- 02

"1000000" when "0011", -- 03

"1000000" when "0100", -- 04

"1000000" when "0101", -- 05

"1000000" when "0110", -- 06

"1000000" when "0111", -- 07

"1000000" when "1000", -- 08

"1000000" when "1001", -- 09

"1111001" when "1010", -- 10

"1111001" when "1011", -- 11

"1111001" when "1100", -- 12

"1111001" when "1101", -- 13

"1111001" when "1110", -- 14

"1111001" when "1111"; -- 15

end liczby; --komentarz do końca linii

Zadanie 2 - sumatory

-- sumator jednobitowy pelny

-- A, B - 1-bitowe skladniki sumy

-- Cin - wejsciowy bit przeniesienia

-- Sum - mlodszy bit sumy

-- Cout - wyjsciowy bit przeniesienia - starszy bit sumy

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity zad_2a is

port ( A,B,Cin  : in  std_logic;

Sum,Cout : out std_logic);

end entity;

architecture sumator of zad_2a is

signal Control : std_logic_vector(2 downto 0)  := "000";        -- definicja wewnetrznego sygnalu laczacego B, A i Cin

begin

Control(2) <= B; -- najstarszym bitem "Control" staje sie B

Control(1) <= A; -- srodkowym bitem "Control" staje sie B

Control(0) <= Cin; -- najmlodszym bitem "Control" staje sie wejscie przeniesien Cin

with Control select -- wyznacza mlodszy bit sumy

Sum <= '0' when "000", -- B,A,Cin

'1' when "001",

'1' when "010",

'0' when "011", -- binarny wynik jest "10"

'1' when "100",

'0' when "101", -- j.w.

'0' when "110", -- j.w.

'1' when others; -- dane wejsciowe rowne "111" -->

wynik sumowania "11"

-- lub:

--		Sum <= 	'0' when (A='0') and (B='0') and (Cin='0') else

--               '1' when (A='0') and (B='0') and (Cin='1') else

--               '1' when (A='0') and (B='1') and (Cin='0') else

--               '0' when (A='0') and (B='1') and (Cin='1') else

--               '1' when (A='1') and (B='0') and (Cin='0') else

--               '0' when (A='1') and (B='0') and (Cin='1') else

--               '0' when (A='1') and (B='1') and (Cin='0') else

--               '1';

with Control select -- wyznacza starszy bit sumy - czyli przeniesienie wyjsciowe

Cout <= '0' when "000", -- B,A,Cin

'0' when "001",

'0' when "010",

'1' when "011", -- binarny wynik jest "10"

'0' when "100",

'1' when "101", -- j.w.

'1' when "110", -- j.w.

'1' when others; -- dane wejsciowe rowne "111" --> wynik sumowania "11"

end sumator;

Zadanie 3 - sumator liczb BCD

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity zad_3 is

port

(

c,d : in std_logic_vector(2 downto 0);

hex1,hex2 : out std_logic_vector(6 downto 0)

);

end entity;

architecture litery of zad_3 is

begin

with c select

hex1 <=	"0001001" when "000",

"0000110" when "001",

"1000111" when "010",

"1000000" when "011",

"1111111" when others;

with d select -- kolejny segment

hex2 <=	"0001001" when "000",

"0000110" when "001",

"1000111" when "010",

"1000000" when "011",

"1111111" when others;

end litery; --komentarz do końca linii