Po otwarciu programu:

wybieramy najpierw nowy projekt!!!

klikamy Next:

Zmienić lokalizację (nie zapisywać na dysku C, będzie usuwane!!!) jeden katalog dla grupy, w nazwie projektu bez polskich znaków, nie przekraczać 12 znaków, nie zaczynać od cyfry (plik projektu z rozszerzeniem .qpf):

Pusty projekt:

klikamy Next:

Wybieramy rodzinę „Cyclone IVE” a w ramach niej układ EP4CE115F29C7 (odczytać z układu )

(wybrać urządzenie docelowe ale nie Auto)

Nie zmieniać, gdyż, nie będzie dołączony żaden inny system projektowy:

Podsumowanie:

Widok po utworzeniu nowego pustego projektu:

Wstawienie nowego pliku postaci graficznej diagramu

(plik będzie z rozszerzeniem . bdf):

Wstawić symbol:

Np. bramkę:

lub:

Dołączyć porty wejściowe i wyjściowe (można zmienić nazwy portów):

(sprawdzić prawidłowość połączenia)

Pierwsza kompilacja (kodu):

Program zapyta się o zapisanie:

Nazwa taka jak projektu:

Widok realizacji kompilacji:

Koniec kompilacji:

Przejść do Pin Planner:

Pin Planner:

Przypisać piny z pliku DE2_115_User_manual.pdf

Wracamy do Quartus'a i ponownie kompilujemy:

Połączyć kable i zasilanie i programować:

Plik wyjściowy z projektu  konfigurujący do układu:

Proces programowania:

Sprawdzić działanie układu.

Jeżeli chcemy utworzyć nowy projekt zamykamy plik oraz  poprzedni projekt!!!