POLITECHNIKA          BIAŁOSTOCKA

##### WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Temat ćwiczenia: Badanie układów syntezy częstotliwości DDS i PLL .

Numer ćwiczenia: 6

Laboratorium z przedmiotu:

ELEKTRONICZNA APARATURA POMIAROWA

KOD: ((((((((((((((((

Opracował: dr inż. Wojciech Kowalski

2008

1. Koncepcja programu generacji przebiegów DDS za pomocą uP.

W konwencjonalnym akumulatorze fazy częstotliwość oscylatora referencyjnego Fck taktuje bezpośrednio sumator zwiększając w każdym takcie jego wartość. W układzie modelowym  generator wzorcowy steruje pracą mikrokontrolera , a częstotliwość Fck zależy od programu pętli CLOCK realizującego operacje arytmetyczne bezpośredniej syntezy cyfrowej.

Rys. 1 Schemat blokowy realizacji generatora DDS za pomocą uP.

W układzie zastosowano 24 bitowy akumulator , 24 bity do programowania Fwy,  8 bitową mapę próbek przebiegu , oraz przetwornik DAC 8 bit.

CLOCK: 				;pętla generacji przebiegu DDS

add	R28,R23	;1 cykl

adc	R29,R24	;1 cykl

adc	R30,R25	;1 cykl sumowanie danych akumulatora fazy  F wy

lpm			;3 cykle dana o adresie PC R31 R30 wpisywana do R0

out	PORTB,R0	;1 cykl wysłanie danej przebiegu na wy portu B

rjmp	CLOCK		;2 cykle	 powrót początek okresu przebiegu DDS

Program pętli CLOCK  , minimalna liczba cykli maszynowych = 9.

Po uwzględnieniu działania pętli, częstotliwość wyjściową  Fwy opiszemy wzorem : Fwy = W *  ( FQ / liczba cykli w pętli CLOCK ) / N.

Przy takim układzie maksymalna Fck =FQ/9 czyli 10MHz/9 = 1.111...MHz.; Fwy = W*Fck/N; W=R25, R24, R23;  N=224;  N=16777216 (R30, R29, R28)

Minimalny krok generatora W=1*Fck/N =  1.111...MHz/16777216 =0.066227... Hz .

Maksymalna częstotliwość teoretyczna generatora zgodnie z prawem Shannona wynosi  Fck/2   czyli  555...kHz..

W celu uzyskania  minimalnego kroku generatora tak by była to liczba wymierna, czyli by uzyskiwane nastawiane częstotliwości były „okrągłe” należy w odpowiedni sposób dobrać FQ oraz liczbę cykli w pętli. Ponieważ liczba N = 2n , gdzie n jest liczbą bitów akumulatora należy zastosować  oscylator o częstotliwości FQ = 2m Hz by liczba stanowiąca wynik ilorazu FQ/N była wymierna. W modelu, uwzględniając maksymalną częstotliwość pracy mikrokontrolera (10 MHz) wybrano oscylator wzorcowy o częstotliwości FQ = 223 Hz  czyli 8.388608 MHz .

Dla 24 bitowego akumulatora FQ/N = 223/ 224 = 0,5 . Aby uzyskać minimalny krok generatora, który byłby ułamkiem dziesiętnym, dobrano w modelu ilość cykli w pętli CLOCK większą niż 9, czyli 10, umieszczając rozkaz nie wpływający na obliczenia akumulatora fazy trwający 1 cykl maszynowy mikroprocesora.

CLOCK: 				;pętla generacji przebiegu DDS

sei			;1 cykl globalne odblokowanie przerwań – dodany rozkaz

add	R28,R23	;1 cykl

adc	R29,R24	;1 cykl

adc	R30,R25	;1 cykl sumowanie danych akumulatora fazy  F wy

lpm			;3 cykle dana o adresie PC R31 R30 wpisywana do R0

out	PORTB,R0	;1 cykl wysłanie danej przebiegu na wy portu B

rjmp	CLOCK		;2 cykle	 powrót początek okresu przebiegu DDS

Program pętli CLOCK  w wykonanym modelu generatora DDS .

Przy takim układzie częstotliwość  Fck =FQ/10, czyli 223/10 =  838.8608 kHz

Fwy = W* Fck/N        W=R25, R24, R23       N=224     N=16777216 (R30, R29, R28)

Minimalny krok generatora W=1     Fck/N =  838860.8 Hz /16777216 =0.05 Hz .

Maksymalna częstotliwość teoretyczna generatora zgodnie z prawem Shannona  wynosi Fck/2 czyli 419,4304 kHz. W wykonanym modelu ograniczono programowo wartość nastawianej częstotliwości do 400 kHz  zależną od rejestru W.

(max W =F wy / krok minimalny = 400 000 / 0.05 = 8 000 000 dec  ;7A1200 hex)

Założono  iż  minimalna ilość próbek w jednym okresie generowanego przebiegu powinna wynosić przynajmniej 4 czyli model generatora powinien pracować poprawnie w zakresie częstotliwości  0.05 Hz do 200 kHz z krokiem 0.05 Hz .

2. Opis modelu generatora pomiarowego DDS.

Rys. 2.  Schemat blokowy modelu generatora DDS.

Przedstawiony na rys.2 schemat blokowy modelu można podzielić na trzy bloki funkcyjne:

1.Generator DDS składa się z wyświetlacza  LCD, na którym wyświetlana jest ustawiona częstotliwość oraz tryb pracy układu; do ustawień służą trzy klawisze < ^ > dołączone do mikrokontrolera uP 2 wykonującego program (LCD5.asm) którego zadaniem jest sterowanie wyświetlaczem alfanumerycznym LCD 2*16 znaków oraz wysyłanie danych o aktualnych ustawieniach  do uP 1. Blok TXO wytwarza częstotliwość wzorcową FQ= 223Hz która taktuje wewnętrzny zegar mikrokontrolera odpowiedzialnego za wytwarzanie przebiegu  DDS.  uP 1 wykonuje program (dds.asm) z umieszczoną w nim opisaną pętlą CLOCK sterując za pomocą magistrali 8 bitowej (pamięć próbek, akumulator fazy) układami peryferyjnymi.   R-2R to prosty przetwornik C/A zbudowany z sieci drabinkowych rezystorów umieszczony w układzie modelowym w celu zobrazowania przebiegu ma wyjściu magistrali (wy X2) w warunkach, gdy nie jest wymagane stosowanie precyzyjnych przetworników. DAC to blok zawierający układ 8 bitowego przetwornika mnożącego i źródła napięcia odniesienia 10.0 V, sygnał analogowy z tego bloku jest wyprowadzony na wyjście X 3 przed filtrem dolnoprzepustowym  oraz na X4 po ograniczaniu pasma przez  FDP .

2. Blok n PSK ma na celu zobrazowanie w celach dydaktycznych w jaki sposób układy DDS realizują modulację fazy. Zastosowany 8 bitowy sumator  ( realizuje sumę logiczną danych z magistrali uP 1 wysyłającej 8 bitowe słowo z cyfrowego akumulatora z 8 bitowym słowem ustawionym za pomocą mikroprzełączników z bloku USTAWIENIA. Umożliwia to przesunięcie na wyjściu sumatora danych z magistrali portu B uP 1 o fazę równą 360 0 / n

gdzie n =1 - 255 zależnie od pozycji przełączników. Następnie dane z wyjścia sumatora adresują pamięć próbek EPROM w której zapisano osiem różnych rodzajów przebiegów wybieranych za pomocą przełączników szyny trzybitowej bloku ustawień. Cyfrowe dane z wyjścia pamięci zamieniane są w sygnał analogowy za pomocą przetwornika R-2R z buforem na wyjściu X 1.

3.PLL-DDS to przykład współpracy generatora DDS z pętlą fazową  w celu syntetyzowania  częstotliwości - powielenie częstotliwości fwy*1000. Sygnał z X 4 pełniący rolę częstotli- wości wzorcowej podawany jest na detektor fazy który porównuje ją z częstotliwością z wyjścia dzielnika o stałym podziale 1/1000 podłączonego do  X5 - sygnał z oscylatora. Poprzez zmiany napięcia błędu na wyjściu filtru dolnoprzepustowego FDP detektor synchronizuje VCO.

3. Filtr eliptyczny.

Rys.3. Schemat filtru eliptycznego 6-go rzędu spełniający zakładaną charakterystykę. Do symulacji wykorzystano program AADE  filter Design V 4.03.

Rys.4. Charakterystyka tłumienia filtru w funkcji częstotliwości .

4. Blok nPSK.

Jest to blok realizujący cyfrową modulację fazy. Składa się z 8 bitowego sumatora zbudowanego z dwóch układów  TTL (IC7 , IC8) symbol 74LS283- są to jedne z nielicznych układów dyskretnych realizujące funkcje 4bitowego sumatora z przeniesieniem jednoczesnym. Ze względu na stosunkowo niską częstotliwość pracy generatora , parametry i czasy propagacji sumatora zadecydowały o wyborze tych układów cyfrowych.

Na wejścia An zbudowanego 8bitowego sumatora podawane są kolejne bajty z cyfrowego akumulatora fazy wytwarzane w uP1 , natomiast na wejścia Bn podawane są stany logiczne wymuszane w bloku przełączników. Przyciski S4-S11 umożliwiają uzyskanie 256 nastaw w kodzie binarnym. Dla wizualizacji stanu wysokiego HI na konkretnych wejściach B zastosowano diody świecące LED1-LED8; rezystory podłączone do masy (wy A-H) wymuszają stany niskie LO  gdy przyciski są wyłączone . S15-on/off  włącza magistralę nPSK . Wynik operacji arytmetycznej na wyjściach (n przedstawia sobą zsumowane słowo Bn z  próbkami akumulatora fazy w konkretnych przedziałach co powoduje iż na wyjściu dana wejściowa jest przesunięta w fazie zależnie od wartości słowa Bn . W celu sprawdzenia poprawności działania sumatora zastosowano symulację układową za pomocą  PSpice .

Przez sumator słowo binarne z akumulatora  fazy adresuje pamięć próbek IC9 w której zapisane są tablice przebiegów . Zastosowano tu pamięć Eprom o czasie dostępu 150 ns co przy  Fck= 838.8608 KHz (T=1.19...(s) jest całkowicie wystarczające do poprawnej pracy .

Pamięć zawiera 8 tablic po 256 próbek przebiegów;  wybór rodzaju przebiegu dokonywany jest za pomocą  przycisków S13-S15 umożliwiających podanie na A1-A3 słowa binarnego od 0-7.

W pamięci Eprom zaprogramowano następujące przebiegi  :

0     Przebieg sinusoidalny względem akumulatora fazy .

- Przebieg  cosinusoidalny względem akumulatora fazy .

- Przebieg piłokształtny ( wartość binarna na wejściach adresowanych przez sumator

odpowiada wartości binarnej na wyjściu danych pamięci Eprom ) .

- Przebieg sinusoidy wyprostowany (dwie dodatnie połówki )

- Przebieg prostokątny ( składający się 64 okresów – po dwie próbki dla stanu wysokiego i niskiego na okres ) .

- Przebieg schodkowy ( składający się z 8 schodków na okres przebiegu ) .

- Przebieg schodkowy ( składający się z 16 schodków na  okres przebiegu  przy czym pierwszy schodek podzielony jest na 16 poziomów ) .

- Przebieg arbitralny .

Jako oscylator w.cz. w bloku PLL-DDS zastosowano specjalizowany układ scalony IC5 o częstotliwości generacji zależnej od wartości elementów LC dołączonych między wyprowadzenia 10 i 12 . W celu możliwości przestrajania oscylatora VCO za pomocą napięcia zamiast kondensatora w obwodzie rezonansowym zastosowano diody pojemnościowe D1,D2 , uzyskując szeroki zakres przestrajania ( od 65MHz do 160MHz ) przy zmianie napięcia na warikapach od 0 do 15V.  Sygnał w.cz poprzez wtórnik emiterowy  - tranzystor Q1, jest rozdzielany na dwa tory i dopasowywany do impedancji  50 (  poprzez R12, R13, R14. Rozdzielony  sygnał wyprowadzony jest przez JP1 wyjście X5  oraz  na dzielnik częstotliwości o całkowitym stopniu podziału 1/1000 . Ze względu na wysoką częstotliwość oscylatora (poza obszarem pracy układów TTL-CMOS), na wejściu dzielnika  poprzez tłumik dopasowujący R15, R16, R17 dołączony jest preskaler IC3 (układ ECL - zakres pracy do 1GHz)  o stopniu podziału 1/64 . Następnie poprzez tranzystor  Q2 i R1-R4 (układ konwertujący poziom ECL na TTL)  wstępnie przedzielony sygnał podawany jest na łańcuch trzech dzielników o stopniu podziału  1/2,.5 każdy (IC1, IC2) w wyniku czego uzyskano całkowity stopień podziału wynoszący 1/64*1 / 2.5*1 / 2.5*1 / 2.5 =1/1000. Częstotliwość na wyjściu dzielnika (zależnie od napięcia przestrajania VCO) zmienia się w zakresie od 65kHz do 160kHz czyli układa się w zakresie pracy dydaktycznego modelu generatora DDS. Sygnał z dzielnika  porównywany jest następnie z sygnałem sinusoidalnym wytworzonym w bezpośredniej syntezie częstotliwości w detektorze fazy IC6 . Wyjście detektora dołączone jest do filtru dolnoprzepustowego (R18-R29, C19, C21-C23, D3, D5). Zależnie od szerokości impulsów na wyjściu detektora fazy podczas synchronizowania pętli PLL filtr posiada dwie charakterystyki – przy szybkich  zmianach fazy (duża amplituda napięcia błędu) przewodzą  diody D3, D5 – t.zw.  charakterystyka „szybkiego przestrajania” -  natomiast przy małych amplitudach diody nie przewodzą i  charakterystyka „wolnego przestrajania” zależy od R19. Napięcie z wyjścia filtru dolnoprzepustowego (zakres od 0 do max 5V, uzależnione od zasilania IC6) jest wzmacniane we wzmacniaczu IC4 do zakresu 0-15V (ku = 3) w celu dostosowania do obszaru pracy warikapów w oscylatorze VCO. Gdy oba sygnały porównywane w detektorze są w fazie, pętla PLL-DDS jest zsynchronizowana co jest sygnalizowane za pomocą diody świecącej LED15. Układ detekcji synchronizacji zbudowany jest z bramek logicznych (IC7) i elementów R10, C18, D4. Gwarantowany zakres synchronizacji oscylatora VCO w opisanym bloku PLL-DDS wynosi  od 75MHz  do 150MHz z krokiem 50Hz  (dla fwy  DDS 75-150 kHz  co 0.05Hz).

5. Pamięć programu   uP1 i uP2.

Programy mikrokontrolerów napisane zostały w asemblerze i skompilowane przy użyciu edytora AVR Assembler 1.30.  Symulacje poprawności działania skompilowanych plików DDS.asm i LED5.asm przetestowano za pomocą programu AVR Studio 3.55.

6. Konstrukcja  dydaktycznego generatora  DDS .

Rys. 5.  Płyta czołowa z opisami elementów obsługi modelu DDS.

- Wyjście X1 z bloku nPSK  impedancja 600( (przetwornik R-2R bufor).

- Wyjście X2 z bloku Generator DDS impedancja 10k( (przetwornik R-2R).

- Wyjście X3 z bloku Generator DDS  600( (przetwornik DAC przed  FDP).

- Wyjście X4 z bloku Generator DDS  600( (przetwornik DAC za filtrem FDP).

- Dioda LED sygnalizująca synchronizację pętli PLL-DDS .

- Wyjście X5 z bloku PLL-DDS  impedancja 50(  (fwy 75-150MHz).

- Diody LED sygnalizujące obecność napięć zasilających.

- Klawisz  <  (kursor w lewo).

- Klawisz  ^   (zwiększ o jeden lub zmiana trybu pracy).

- Klawisz  >  (kursor w prawo).

- Diody LED sygnalizujące włączenie poszczególnych przełączników 12.

- Przełączniki  wyboru fazy nPSK .

- ON/OFF nPSK .

- Przełączniki  wyboru pamięci próbek EPROM.

- Diody LED, sygnalizacja rodzaju przebiegu.

- Wyświetlacz alfanumeryczny LCD.

7. Instrukcja obsługi.

Po włączeniu zasilania przez podłączenie wtyku zasilającego  powinien pojawić się napis na wyświetlaczu LCD z ustawieniami początkowymi (rys.6).

Rys. 6.

Po wciśnięciu klawiszy < >  pojawi się migający kursor informujący o pozycji na której można zmieniać  klawisz  ^  w „górę” wartość f wy (rys.7)  lub zmianę trybów pracy

(rys.8). W celu wyłączenia kursora  należy ustawić go w skrajnym lewym rogu lub na pozycji >P i zwolnić klawisz.

Rys. 7.

Rys. 8.

W trybie EPROM wybór rodzaju przebiegu i trybu n PSK możliwy jest po wciśnięciu mikroprzełączników co jest sygnalizowane świeceniem diod  (rys.9).

Rys. 9.

8. Parametry dydaktycznego modelu generatora DDS.

Częstotliwość generatora taktującego fclk.......................................................... 838.8608 kHZ

Stałość częstotliwości generatora FQ ..................................................................3-5(10-7

Ilość bitów akumulatora fazy ..............................................................................24

Ilość bitów rejestru W ( ustawianie f wy ) ..........................................................24

Ilość bitów adresów pamięci próbek ...................................................................8

Ilość bitów danych pamięci próbek......................................................................8

Ilość bitów przetworników C/A ..........................................................................8

Zakres nastaw fwy na wyświetlaczu ........................................... 0.05 Hz -  399, 99995 kHz

W trybie DDS-PLL zakres nastaw fwy na wyświetlaczu....... 0.05kHz -  399, 99995MHz

# Zakres częstotliwości wyjściowych :

Przebieg SINE 0.05Hz do 200kHz dla 4 próbek na okres (do 350kHz trzymanie fwy)  wyX4

Przebieg TRIANGLE 0.05Hz do 50 kHz wy X4 – 16 próbek na okres

Przebieg SAWTOOTH 0.05H do 10kHz na X4 (do 50kHz na X2) – 16 próbek na okres

# X1 wyjście BNC 50  R-2R bufor  impedancja 600(  TRYB EPROM

# Poziom wyjściowy przy 1 kHz sinus ..............................                              ...2.5Vp-p

# Minimalna zmiana fazy w trybie nPSK .............................................................360(/256

Ilość rodzajów przebiegów.................................................................................8

Maksymalna fwy przy której adresowane są wszystkie próbki w okresie ........3276.8Hz

# X2 wyjście R-2R impedancja 10k( TRYB SINE ,TRIANGLE , SAWTOOTH

Poziom wyjściowy przy 1 kHz sinus ..................5Vp-p

Zniekształcenia SINE ... 1kHz-0,44% ; 20kHz-0,62% ; 100kHz-3% ;200kHz-11%

# X3 wyjście DAC08  impedancja 600( przed FDP  TRYB SINE ,TRIANGLE , SAWTOOTH

Poziom wyjściowy przy 1 kHz sinus ................10Vp-p

Zniekształcenia SINE ... 1kHz-0,74% ; 20kHz-4% ; 100kHz-18% ;200kHz-28%

# X4 wyjście FDP impedancja 600( TRYB SINE ,TRIANGLE , SAWTOOTH

Poziom wyjściowy przy 1 kHz sinus ..................5Vp-p

Zniekształcenia SINE ..1kHz-0,7% ; 20kHz-0,98% ; 100kHz-1,9% ;200kHz-5%

Tłumienie (w stosunku do 1kHz) FDP......................–1dB przy 100kHz ,-2dB przy 200kHz , spadek o –3dB przy 250 kHz

X5 wyjście generatora VCO impedancja 50(  tryb PLL-DDS

Zakres częstotliwości wyjściowych przy synchronizacji.......................  75-150 MHz co 50Hz

Poziom sygnału 50mV ( -13dBm   +/-3dBm )

9. Zadania pomiarowe.

- Zapoznać się ze strukturą modelowego generatora DDS.

- Przeanalizować kształty przebiegów sinusoidalnych na poszczególnych wyjściach. Dokonać pomiarów współczynnika zniekształceń nieliniowych przy różnej liczbie próbek realizowanych w syntezerze. Dokonać pomiarów składu harmonicznych przy użyciu analizatora widmowego przy różnej liczbie próbek.

- Zaobserwować na oscyloskopie przebiegi niesinusoidalne zapisane w EPROM.  Zbadać możliwości zmiany fazy przebiegów wyjściowych.

- Przeanalizować i sprawdzić poprzez wydruk odpowiednich oscylogramów możliwości uzyskiwania przebiegów złożonych.

- Zbadać pracę układu PLL, sprawdzić zakresy regulacji, kształt napięcia wyjściowego.